Согласовано                                                                                                                              Согласовано

Заместитель главы администрации                                                                                         Начальник отдела образования

района по социальным и                                                                                                          администрации Тюхтетского района

организационным вопросам,                                                                                                    ___________ Е.В. Студенова

общественно-политической работе

___________ О.Н. Тимофеев

Акт  обследования объекта социальной инфраструктуры

(к паспорту доступности ) ОСИ

« 25» августа 2016 г.

1.	Общие сведения об объекте

1.1.	Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красинская основная школа »

1.2.	Адрес объекта 662010, РФ, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Красинка, улица Молодежная №5

1.3.	Сведения о размещении объекта:

-	наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5425кв.м

1.4.	Год постройки здания 1987 , капитальныйремонт не проводился

1.5.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий -  ежегодно, капитальный - не запланирован

1.6.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательная организация «Красинская основная школа», МБОУ «Красинская ОШ»

1.7.	Юридический адрес организации (учреждения) 662010, РФ, Красноярский край, Тюхтетский район, село Красинка, улица Молодежная,№5

2.	Характеристика деятельности организации на объекте Дополнительная информация:

на объекте осуществляется сфера деятельности в области образования, вид услуги, оказываемой на объекте - образовательная, которая оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому. Услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

3.	Состояние доступности объекта

3.1	Путь следования к объекту пассажирским транспортом  - не осуществляется  ;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет;

3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта – нет;

3.2.1	расстояние до объекта от остановки транспорта  - нет;

3.2.2	время движения (пешком – нет;

3.2.3	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые. со звуковой сигнализацией. Таймером -  нет

3.2.5	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет;

3.2.6	    Перепады высоты на пути: есть, (неровности  поверхности ) ;     обустройства для инвалидов на коляске -  нет,

3.3	Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДЧ-И (Г,О,У» |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ДЧ-И (Г,О,У)» |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ДУ» |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДЧ-И (Г,О,У» |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ДЧ-И (Г,О,У)» |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ДЧ-И (Г,О,У)» |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5.	Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен частично избирательно  и  в  ОО нет детей – инвалидов,  есть возможность приступить к выполнению плана мероприятий по мере утверждения необходимой сметы расходов  и поступления финансовых средств.

4.	Управленческое решение :

4.1.	Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Выравнивание дорожного полотна Устранение барьеров на пути следования Установка тактильных средств на пути Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки |
| 2 | Вход (входы) в здание | Переоборудование крыльца Устройство наружного пандуса, перил. Расширение дверных проемов Установка на входную дверь доводчика с задержкой автоматического закрывания Установка знаков доступности |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка информирующих обозначений |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Реконструкция ширины дверного проема Реконструкция санитарно- гигиенических кабин Демонтаж ступеней Установка поручней Установка специальной сантехники |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка знаков и символов, соответствующих нормативным документам . |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка визуальной информации. Выравнивание дорожного полотна |
| 8 | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней |

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг.

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «КОШ»

4.3	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект (с объекта).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4.	Для принятия решения требуется:

4.4.1.	согласование работ с надзорными органами;

4.4.2.	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

Руководитель рабочей группы Директор                          Л.Ф.Бабаева

Члены рабочей группы: завхоз____________  Н.В.  Колистратова

учитель                          С.А. Подлобникова